采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、单机机储药品种类≥400种。 2、非机储药品种类≥64种，并配备2个外摆药槽，可交替使用。 3、与医院HIS系统无缝连接，实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，并提供相应的接口升级服务。 4、全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别。 5、最高分包速度≥60包/分。 6、具有自动纠错功能，当包装过程中发生多包、错包等差错时，自动在错包后打印错误提示信息并重新包装该包药品。 7、药品分包机具有防污染设计:整个药品通路必须能够每天方便地进行清洁,不留任何死角，避免药物粉尘间的交叉污染，保证患者服药安全。 8、独立抽屉式储药，互不影响工作。每个抽屉面板贴有药品明细表，便于药师查找。抽屉数量≥25个。 9、电源:AC220V±10% 50～60HZ;耗电量:不大于500W，可配UPS不间断电源使用。 10、主机自带紧急停止按钮。 11、安全性能符合国家相关设备安全标准。 12、机储药品药盒采用抽屉式结构容纳，药盒抽屉具有锁定装置。 13、立式、可靠墙摆放，不需特殊固定，可方便移机。 14、完全单元化设计:药盒抽屉、外摆药托盘、包装单元等部件均为单元化设计，结构简洁，使维修维护更方便快捷，可实现即插即用。现场维修只用更换相应的单元，可实现快速维修。 15、储药盒采用全透明设计，有防潮、防紫外线、可清洗功能。可根据药品大小和使用频度联组使用，随时调整药品摆放量和药盒存放空间。 16、具有智能药盒装置，智能药盒可随意放置在智能药盒抽屉中任何位置，系统自动识别盒内药品信息。 17、今后药品品种更换，应免费重新制作相应的药盒。 18、摆药系统携带的操作和信息显示系统为液晶触摸屏，直观、方便操作。 19、操作界面为中文显示。 20、各种预警以图文方式显示于操作界面。 21、处方信息中有非机储药品需要添加时，外摆药槽可自动弹出，方便药师按照提示添加非机储药品。 22、非机储药品的添加通过打印方式将相关信息(所添加药品的名称、剂量、药品的摆放位置)打印出来，对照加药，方便药师操作。 23、可以多病人、多处方集中添加非机储药品，可根据处方信息在外摆药槽中包药纸采用可降解环保材料，印字面需覆膜，包装好的药袋在保证韧性的同时不用剪口即可撕开;干净卫生，防止异物落入，避免包药过程中异物对药物的污染;提前准备需要添加的非机储药品，能够提高分包工作效率。 24、药袋上打印内容包括患者病区、病房、患者姓名、患者ID、药品名称、数量、服用方法等，打印内容也可根据医院需求进行自由设定。 25、药袋包装尺寸有2种以上不同大小规格可自动调整，供医院灵活选择. 26、打印字迹清晰，墨带更换方便。 27、药袋打印系统:所见所得打印方式，使用图形打印技术,可在包装袋表面任意编辑打印内容。以简体中文在药袋上打印服药信息(包括:病区、病房、病床、患者ID、厂家等)，可选择不同字体、图标及打印方向。 28、自动药品数量清点，可在补药时统计补药数量，盘点时统计每个药盒药品存量。提供药品用量查询和库存报表。 29、药品种类、数量显示;药品实时盘点，药品消耗统计，药品种类、存量、用量、批次等信息管理，可设置最低药量预警值，开机自检功能;包装纸少纸报警提示及色带缺少报警提示。 30、具有单品种片剂或胶囊分包的功能，分包药品信息进行自动登记、记忆分配，打印信息可编辑，并具有拆零分包统计功能;医嘱信息、患者信息、药品信息等可永久保存于数据库，便于日后查询，药盒缺药报警提示。 |  |  |