采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求： 全数字会议主机： 控制面板:≥3.5英寸电容触控屏 分辨率:≥480×320 工作电源:AC100-240V，50Hz/60Hz 功耗:单机约10W，最大带载≥350W 单元连接数量最大支持:120台或以上 音频输入:≥4路6P-DIN,≥1路卡侬接口 音频输出:≥3路凤凰端子,≥1路卡侬接口 输出阻抗:≤470Ω 频率响应:20Hz~20kHz 信噪比:≥97dBA 动态范围:≥100dBA 总谐波失真:＜0.05% 通信端口:RJ45×1，UPDATE×1，RS485×1，RS232×1，DSP×1（或更多） 单元连接头:≥6P-DIN 话筒分区数量:≥4分区 音箱分区数量:≥4分区 DSP功能:包括自动均衡、自动压限、增益调节等； 工作温度:5~45℃；储运温度范围:-20~55 ℃。 数字方管双振膜会议单元： 拾音头:约14毫米电容式镀金膜拾音头×1 指向特性:超心型 频率响应:20Hz～20kHz 灵敏度:-28dB或更高 输出阻抗:≤200Ω 最大声压级:约130dB (THD＜3%) 总谐波失真:＜0.05% 等效噪声级:＜25dB SPL(A) 拾音杆尺寸:约232×37×25 (mm) 底座尺寸:约150×105×67 (mm) 外壳材料:铝合金 音频线路:≥1路数字手拉手话筒 3、20米屏蔽主缆： 直径：约7.5mm 线芯：6芯或以上 屏蔽：绕线+铝箔 线长：约20米 |  |  |
| 2 | 商务要求：： 1.交货时间：接到采购人通知后3个自然日内完成送货、安装、调试。 2.交货地点：采购人指定地点。 3.交货方式：一次性送货。 质保或有效期要求：质保期为验收合格后3年。在这3年内，如果出现质量问题，供应商需在接到通知后半小时内响应，2小时内到达现场，并在24小时内完成维修或更换合格的产品，同时承担维修更换的费用。如果货物经过两次维修仍不能正常使用，供应商需更换全新产品。 |  |  |