采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号 设备名称 拟采购数量 单位 参数需求 1 高效液相色谱—串联质谱仪 1 台 ①离子源：插拔式可互换ESI及APCI喷针，保证更多的化合物有最佳的响应，无需任何工具可实现ESI源及 APCI 源快速更换。 ②离子源接口及传输系统：不会堵塞，离子传输系统拥有高压离子聚焦技术，确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率。 ③质量分析器：可分析小分子有机化合物及大分子蛋白质，保障全质量范围内高灵敏度表现。 ④检测器和软件；自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。软件同时控制液相、质谱。 2 区域辐射检测系统 1 台 ①辐射检测预警，动态反映核医学环境辐射，并存储记录。 ②视频监控，实时监控核医学科病区。 ③实时对讲，能远程查房。 3 穿刺手术导航系统 1 台 ①设备需通过国家NMPA认证及FDA认证，内置具备NMPA获批的独立手术规划软件; ②导航可支持穿刺活检、适形消融或粒子植入等术式。 ③可适用于全胸腹部实体器官的经皮穿刺类手术。 ④提供针尖视角性能:虚拟视角显示十字线对准靶区并显示穿刺路径上的血管等三维结构。 ⑤可重建高清晰3D全量化脏器电子地图，并提供肝脏血管灌流区域解剖性分段和肺脏支气管走行解剖性分段。 ⑥三维重建的血管病灶等解剖结构精度距离管径可达0.1mm，体积可达1mm3。 ⑦穿刺器械电磁跟踪定位精度可达 0.1mm。 ⑧支持术前手术规划，并可任意斜面二维图像和三维图像实时融合观察。 ⑨支持手术操作过程全程录屏存档。 ⑩呼吸运动跟踪:显示呼吸波形并提供偏离预警。 4 I-131分装仪 1 台 用于放射性I-131溶液分装。具备自动稀释和精准分装功能。 5 全自动显微图像扫描系统及分析系统 1 台 ①全自动显微镜； ②高分辨率； ③具有全自动玻片连供送取装置； ④全自动扫描； ⑤全自动分析等。 6 放射性活动计 3 台 用于测定放射性药物的活度。 7 铅防护通风橱 3 台 用于放射性核素药物的操作。 8 2-8℃医用冷藏箱 6 台 用于质控品、校准品、外送样本临时储存、产筛实际、质谱试剂、卫生部室间质评质控品以及科研标本的保存。 ①箱内温度控制在-2~8℃，且恒定温度误差不超过±1℃。 ②箱内容积≧240L。 ③设备自带温度异常报警功能。 ④工作环境满足：温度18℃~26℃，相对适度30%~70%。 9 -20℃医用低温保存箱 1 台 用于质控品、校准品、培养基以及科研标本的保存。 ①箱内温度控制在-10~20℃，且恒定温度误差不超过±1℃。 ②箱内容积≧240L。 ③设备自带高低温报警、传感器故障报警、开门异常报警功能。 10 -80℃医用低温保存箱 2 台 ①箱内温度控制在-70~-80℃，且恒定温度误差不超过±1℃。 ②箱内容积≧240L。 ③自带液晶屏显示温度，且温度能自动记录并能导出。 ④设备自带温度异常报警功能。 ⑤工作环境满足：温度18℃~26℃，相对适度30%~70%。 11 光学显微镜 3 台 ①分辨率高。 ②物镜能达到4X、10X、40X、100XOil。 ③聚光镜可变光。 ④调焦可未调且分度值高。 12 低温离心机 2 台 ①设备温度范围满足1-37℃，恒定温度波动≦±1℃。 ②离心时间满足1-120min。 ③仪器自带显示功能。 ④转速设定应满足500-5000转。 ⑤噪音低于70dB。 ⑥自带报警功能。 ⑦根据科室需求配置提篮。 ⑧工作环境满足：温度18℃~26℃，相对适度30%~70%。 13 碘元素自动检测仪 1 台 ①仪器性能验证应满足但不限于YY/T 11-2019《化学发光免疫分析仪》要求。 ②设备能满足一天≧12h不间断工作。 14 电热恒温箱 1 台 ①温度范围应满足5~50℃，恒定温度波动≦±1℃。 ②容积≧30L。 ③噪音低于70dB。 ④具有消毒、灭菌等功能。 ⑤设备自带报警功能。 ⑥工作环境满足：温度18℃~26℃，相对适度30%~70%。 15 全自动化学发光免疫分析仪 3 台 ①仪器性能验证应满足但不限于YY/T 11-2019《化学发光免疫分析仪》要求。 ②设备能满足一天≧12h不间断工作。 16 全自动生化分析仪 2 台 ①仪器性能验证应满足但不限于YY/T 11-2019《化学发光免疫分析仪》要求。 ②设备能满足一天≧12h不间断工作。 |  |  |